排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

忻州市生态环境局神池分局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	7

（五）排污单位大气排放总许可量	9

三、水污染物排放	10

（一）排放许可限值	10

四、噪声排放信息	12

五、固体废物排放信息	13

六、环境管理要求	15

（一）自行监测	15

（二）环境管理台账记录	20

（三）执行（守法）报告	21

（四）信息公开	22

（五）其他控制及管理要求	23

七、许可证变更、延续记录	23

八、其他许可内容	24

第二册	25

九、排污单位登记信息	26

（一）主要产品及产能	26

（二）主要原辅材料及燃料	29

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	31

（四）排污权使用和交易信息	34

十、补充登记信息	34

十一、附图和附件	35

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91140927MA0HFKF47Q001U

单位名称：神池县海子园醋业有限公司

注册地址：山西省忻州市神池县大赵庄林场西500米处

行业类别：酱油、食醋及类似制品制造，锅炉

生产经营场所地址：山西省忻州市神池县大赵庄林场西500米处

统一社会信用代码：91140927MA0HFKF47Q

法定代表人（主要负责人）：马淑云

技术负责人：赵万章

固定电话：13603506523  移动电话：13603506533

有效期限：自2020年03月17日起至2023年03月16日止

发证机关：（公章）忻州市生态环境局神池分局

发证日期：2020年03月17日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 神池县海子园醋业有限公司 | 注册地址 | 山西省忻州市神池县大赵庄林场西500米处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 036100 | 生产经营场所地址 | 山西省忻州市神池县大赵庄林场西500米处 |
| 行业类别 | 酱油、食醋及类似制品制造，锅炉 | 投产日期 | 2019-01-27 |
| 生产经营场所中心经度 | 112º 3′ 18.11″ | 生产经营场所中心纬度 | 39º 7′ 10.20″ |
| 组织机构代码 | / | 统一社会信用代码 | 91140927MA0HFKF47Q |
| 技术负责人 | 赵万章 | 联系电话 | 13603506533 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 否 | 所在地是否属于总磷控制区 | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 | 简化管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（一氧化碳,烟气黑度,汞及其化合物,臭气浓度） | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,五日生化需氧量,动植物油,悬浮物,色度,磷酸盐） |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | /,山西省锅炉大气污染物排放标准DB14 /1929-2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 DA001 生物质锅炉排气筒 二氧化硫,一氧化碳,颗粒物,烟气黑度,汞及其化合物,氮氧化物 112°3′17.71″ 39°7′10.60″ 20 0.4 60 2 DA002 熏醅炉排气筒 氮氧化物,颗粒物,二氧化硫 112°3′18.68″ 39°7′10.31″ 15 0.2 60 |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |
| 一般排放口 |
| 1 DA001 生物质锅炉排气筒 二氧化硫 30mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 2 DA001 生物质锅炉排气筒 一氧化碳 200mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 3 DA001 生物质锅炉排气筒 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 4 DA001 生物质锅炉排气筒 氮氧化物 150mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 5 DA001 生物质锅炉排气筒 颗粒物 20mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 6 DA001 生物质锅炉排气筒 烟气黑度 1级 / / / / / / /级 7 DA002 熏醅炉排气筒 二氧化硫 200mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 8 DA002 熏醅炉排气筒 氮氧化物 300mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 9 DA002 熏醅炉排气筒 颗粒物 30mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |
| 全厂有组织排放总计 |
| 全厂有组织排放总计 | 颗粒物 / / / / / SO2 / / / / / NOx / / / / / VOCs / / / / / |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1 厂界 颗粒物 加强密封,除尘系统 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 2 厂界 臭气浓度 通风 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 20 / / / / / / |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 重污染天气应对要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 颗粒物 / / / / / 2 SO2 / / / / / 3 NOx / / / / / 4 VOCs / / / / / |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放许可限值

表7  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |
| 主要排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 一般排放口 |
| 一般排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 全厂排放口总计 |
| 全厂排放口总计 | CODcr / / / / / 氨氮 / / / / / |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表8 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 55 | 45 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）一类标准 |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表9 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |
| --- |
| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 | 处理去向 | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |
| 1 醋制造生产线 scx-001 醋糟 其它固体废物（含半液态、液态废物） 一般工业固体废物 制醋产生的醋糟 205 自行利用,委托处置 / 123 / / 82 / 60%的醋糟量用于制醋的拌料用，40%醋糟量作为饲料外售给养殖户 2 醋制造生产线 scx-001 废包装材料 其它固体废物（含半液态、液态废物） 一般工业固体废物 产品包装产生的废包装材料 0.03 委托利用 / / / 0.03 / / 送废品收购站回收利用 3 醋制造生产线 scx-001 除尘底泥 其它固体废物（含半液态、液态废物） 一般工业固体废物 除尘产生的除尘底泥 4.5 委托利用 / / / 4.5 / / 外送附近农户用作农肥还田 4 醋制造生产线 scx-001 炉渣（灰） 炉渣 一般工业固体废物 锅炉炉渣 9.6 委托利用 / / / 9.6 / / 外送附近农户用作农肥还田 5 醋制造生产线 scx-001 生活垃圾 其它固体废物（含半液态、液态废物） 一般工业固体废物 职工生活产生的生活垃圾 0.9 委托处置 / / / / 0.9 / 送环卫部门统一处置 |
| 委托利用、委托处置 |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 委托单位名称 | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |
| 1 醋制造生产线 除尘底泥 一般工业固体废物 农户 / 2 醋制造生产线 废包装材料 一般工业固体废物 废品收购站 / 3 醋制造生产线 炉渣（灰） 一般工业固体废物 农户 / 4 醋制造生产线 醋糟 一般工业固体废物 养殖户 / 5 醋制造生产线 生活垃圾 一般工业固体废物 神池县环卫处 / |
| 自行处置 |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 自行处置描述 |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表10 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 废气 DA001 生物质锅炉排气筒 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量 烟气黑度 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 2 废气 DA001 生物质锅炉排气筒 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量 汞及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 3 废气 DA001 生物质锅炉排气筒 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量 氮氧化物 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 4 废气 DA001 生物质锅炉排气筒 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量 一氧化碳 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 5 废气 DA001 生物质锅炉排气筒 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量 二氧化硫 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 6 废气 DA001 生物质锅炉排气筒 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气量,氧含量 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 （HJ 836-2017） 7 废气 DA002 熏醅炉排气筒 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量 氮氧化物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 / 8 废气 DA002 熏醅炉排气筒 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量 二氧化硫 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 / 9 废气 DA002 熏醅炉排气筒 烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,氧含量 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 （HJ 836-2017） / 10 废气 厂界 温度,气压,风速,风向 臭气浓度 手工 非连续采样 至少4个 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 / 11 废气 厂界 温度,气压,风速,风向 颗粒物 手工 非连续采样 至少4个 1次/半年 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 / |

监测质量保证与质量控制要求:

监测分析方法，首先采用国家标准方法，在没有国际方法时，可采用行业标准方法或国家生态环境部推荐方法；对使用的监测仪器、量具进行严格管理，所以监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

监测数据记录、整理、存档要求:

手工检测记录按照HJ819-2017执行；记录报告，执行记录报告管理制度，现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”、“三审”；原始记录存档六年。

### （二）环境管理台账记录

表11  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本信息 单位名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及污染防治设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。 电子台账+纸质台账 保存期限不得少于三年 2 监测记录信息 监测期间手工监测记录按照HJ-819执行，同步记录监测期间的生产工况 按HJ-819执行，待食品制造工业排污单位自行监测技术指南发布后，从其规定。 电子台账+纸质台账 保存期限不得少于三年 3 其他环境管理信息 有组织废气、无组织废气防治措施运行、维护情况 1次/日 电子台账+纸质台账 保存期限不得少于三年 4 生产设施运行管理信息 运行状态、主要产品产量、原辅料及燃料使用情况 a）正常工况：运行状态、生产负荷：1次/日或批次；产品产量：连续生产的，1次/日，非连续生产的，1次/周期，周期小于1天的，1次/日；原辅料、燃料：1次/批 b）非正常工况：按照工况期记录，1次/工况期。 电子台账+纸质台账 保存期限不得少于三年 5 污染防治设施运行管理信息 运行情况、主要药剂添加情况 a）正常情况： 运行情况：按日记录，1次/日；主要药剂添加情况，1次/日或批次 b）非正常情况：按照非正常情况期记录，1次/非正常情况期。 电子台账+纸质台账 保存期限不得少于三年 |

### （三）执行（守法）报告

表12  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 上报频次 | 主要内容 | 上报截止时间 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年报 1、排污单位基本信息； 2、污染防治措施正常和异常情况； 3、自行监测执行情况； 4、环境管理台账记录情况；5、实际排放情况及合规判定分析； 6、信息公开情况； 7、企业内部环境管理体系建设与运行情况； 8、其他排污许可证规定的内容执行情况； 9、其他需要说明的问题； 10、结论； 11、附图附件 对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不提交年度报告，排污许可证报告情况纳入下一年度执行报告。每年1月15日前报上一年度执行报告 |

### （四）信息公开

表13  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 公司网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等方式，也可以采取下列一种或几种方式予以公开：1、公告或者公开发行的信息专刊；2、广播、电视等新闻媒体；3、信息公开服务、监督热线电话；4、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；5、其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 及时更新，及时公示 1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；3、防治污染设施的建设和运行情况；4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；5、突发环境事件应急预案；6、其他应当公开的环境信息。 |

### （五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求

/

水环境管理要求

/

土壤污染防治要求

1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。

固体废物污染环境防治要求

1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合GB18599的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照GB18484等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。

其他控制及管理要求

1、重污染天气管控要求：企业在特殊时段遵守地方政府管理，在重污染天气启动应急响应和冬防管控期间按地方政府相关要求执行。2、按《环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》要求进行环境管理台账记录及编制执行报告。3、按照自行监测方案开展自行监测，并按要求发布。4、除满足本证要求外，排污单位生产经营活动还应满足国家和地方环保法规标准、治理方案及重大活动保证措施等要求。

## 七、许可证变更、延续记录

表14  许可证变更、延续记录表

| 补充填报/变更/延续时间 | 内容/事由 | 补充填报/变更/延续前证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 2021-01-06 现行标准变更，2020年10月1日起执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/ 1929-2019）表2燃生物质锅炉大气污染物排放浓度限值 91140927MA0HFKF47Q001U |

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

## 八、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91140927MA0HFKF47Q001U

单位名称：神池县海子园醋业有限公司

注册地址：山西省忻州市神池县大赵庄林场西500米处

行业类别：酱油、食醋及类似制品制造，锅炉

生产经营场所地址：山西省忻州市神池县大赵庄林场西500米处

统一社会信用代码：91140927MA0HFKF47Q

法定代表人（主要负责人）：马淑云

技术负责人：赵万章

固定电话：13603506523  移动电话：13603506533

有效期限：自2020年03月17日起至2023年03月16日止

发证机关：（公章）忻州市生态环境局神池分局

发证日期：2020年03月17日

## 九、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表15 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称 （2） | 生产设施编号 | 是否为备用锅炉 | 设施参数（3） | 其他设施信息 | 产品（介质）名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 热力生产单元 燃烧系统 燃生物质锅炉 MF0033 否 锅炉额定出力 0.12 MW / / 热水 0.12 MW 2400 / / 储运和制备单元 贮存系统 燃料堆场 MF0034 否 占地面积 20 m2 / / / 辅助单元 循环水系统 循环水池 MF0035 否 容积 1.5 m3 / / / |

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 产品名称 | 生产能力 | 产品计量单位 | 设计年生产时间（d） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 醋制造生产线 scx-001 食醋 400 t/a 300 |

表15-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1 醋制造生产线 scx-001 原料系统 存储 原料库 MF0004 体积 m3 1050 / / / 面积 m2 210 / 原料系统 人工装卸 装卸料设施 MF0005 装卸量 t/h 10 / / / 原料系统 输运 输运设施 MF0006 运输量 t/h 10 / / / 原料系统 粉碎 原料粉碎设施 MF0007 粉碎量 t/h 200 / / / 原料前处理 蒸料 电蒸锅 MF0008 处理量 t/h 0.3 / / / 原料前处理 润料 润料陶缸 MF0009 容积 m3 6.2 φ70×80cm 共有同等规格润料陶缸20个 / / 原料前处理 浸泡 浸泡池 MF0010 处理量 t/h 0.5 2.7m*1.7m*0.2m / / 制曲 接种 曲房 MF0011 面积 m2 72 / / / 酒精发酵 酒醅（醪）发酵 发酵罐/池 MF0012 罐（池）容积 m3 11.52 φ60×56cm 同等规格72个 / / 醋酸发酵 醋酸发酵 发酵罐/池 MF0013 罐（池）容积 m3 11.52 φ60×56cm，同等规格72个 / / 熏醅和淋醋 熏醅/淋醋/煮醋 熏醅缸 MF0014 罐（池）容积 m3 3.68 φ60×80cm，同等规格16个 / / 熏醅和淋醋 熏醅/淋醋/煮醋 地坑式熏醅炉 MF0015 面积 m2 8 / / / 地坑式熏醅炉 MF0016 面积 m2 8 / / 熏醅和淋醋 熏醅/淋醋/煮醋 淋醋池 MF0017 罐（池）容积 m3 2.52 1.2m×1.2m×1.75m / / 淋醋池 MF0018 罐（池）容积 m3 2.52 1.2m×1.2m×1.75m / 淋醋池 MF0019 罐（池）容积 m3 2.52 1.2m×1.2m×1.75m / 淋醋池 MF0020 罐（池）容积 m3 2.52 1.2m×1.2m×1.75m / 熏醅和淋醋 中转 中转罐 MF0021 容积 m3 1.8 φ80×90cm / / 中转罐 MF0022 容积 m3 1.8 φ80×90cm / 中转罐 MF0023 容积 m3 1.8 φ80×90cm / 中转罐 MF0024 容积 m3 1.8 φ80×90cm / 陈酿 封缸日晒夜露 陶缸 MF0025 容积 m3 1.8 φ80×90cm / / 陶缸 MF0026 容积 m3 1.8 φ80×90cm / 陶缸 MF0027 容积 m3 1.8 φ80×90cm / 陶缸 MF0028 容积 m3 1.8 φ80×90cm / 陈酿 封缸日晒夜露 储罐 MF0029 储量 kg 40000 同等规格40个 / / 包装-灌装系统 灌装 灌装线 MF0030 包装量 t/h 0.5 / / / 包装-灌装系统 灭菌 电加热灭菌罐 MF0031 处理量 t/h 0.5 / / / 公用单元 贮存 糟渣槽 MF0032 面积 m2 1.8 / / / |

### （二）主要原辅材料及燃料

表16 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 设计年使用量 | 计量单位（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |
| 1 辅料 曲 20 t/a 2 辅料 食盐 3.6 t/a 3 原料 麸皮 0.0052 万t/a 4 原料 高粱 0.004 万t/a 5 原料 谷糠 0.0064 万t/a 6 原料 苦荞 0.0008 万t/a |
| 燃料 |
| 序号 | 燃料名称 | 年最大使用量 | 计量单位 | 含水率（%） | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 低位热值(kJ/kg) | 有毒有害成分 | 有毒有害成分占比（%） | 其他信息 |
| 1 天然气 2510 m3 0 0 0 0 33500 |

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 设计年使用量 | 计量单位（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |
| 固体及液体燃料信息 |
| 序号 | 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 水分（%） | 灰分（%） | 挥发分（%） | 固定碳（%） | 碳（%） | 氢（%） | 氧（%） | 氮（%） | 硫（%） | 低位发热量(MJ/kg) | 汞含量（μg/g） | 年燃料使用量（t/a） | 其他信息 |
| 1 热力生产单元 MF0002 燃生物质锅炉 生物质燃料 7.80 4.91 76.00 13.20 49.30 6.00 31.28 0.71 0 16.385 0 96 |
| 气体燃料信息 |
| 序号 | 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料名称 | 甲烷（%） | 乙烷（%） | 丙烷（%） | 异/正丁烷（%） | 异/正戊烷（%） | 己烷及更重组分（%） | 一氧化碳（%） | 二氧化碳（%） | 氢（%） | 氧（%） | 氮（%） | 硫化氢（%） | 其他组分（%） | 总硫(%或mg/m3) | 低位发热量(MJ/m3) | 年燃料使用量（万m3/a） | 其他信息 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表17  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 燃烧系统 MF0033 燃生物质锅炉 烟气 颗粒物 有组织 DA001 生物质锅炉排气筒 是 一般排放口 烟气 二氧化硫 有组织 DA001 生物质锅炉排气筒 是 一般排放口 烟气 氮氧化物 有组织 DA001 生物质锅炉排气筒 是 一般排放口 烟气 汞及其化合物 有组织 DA001 生物质锅炉排气筒 是 一般排放口 烟气 烟气黑度 有组织 DA001 生物质锅炉排气筒 是 一般排放口 烟气 一氧化碳 有组织 DA001 生物质锅炉排气筒 是 一般排放口 |

| 序号 | 生产线名称及编号 | 主要生产单元 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 醋制造生产线，scx-001 熏醅和淋醋 MF0015 地坑式熏醅炉 熏醅炉废气 颗粒物 有组织 使用清洁能源天然气 熏醅炉排气筒 DA002 是 一般排放口 / 熏醅炉废气 二氧化硫 有组织 使用清洁能源天然气 熏醅炉排气筒 DA002 是 一般排放口 / 熏醅炉废气 氮氧化物 有组织 使用清洁能源天然气 熏醅炉排气筒 DA002 是 一般排放口 / 2 醋制造生产线，scx-001 熏醅和淋醋 MF0016 地坑式熏醅炉 熏醅炉废气 颗粒物 有组织 使用清洁能源天然气 熏醅炉排气筒 DA002 是 一般排放口 / 熏醅炉废气 二氧化硫 有组织 使用清洁能源天然气 熏醅炉排气筒 DA002 是 一般排放口 / 熏醅炉废气 氮氧化物 有组织 使用清洁能源天然气 熏醅炉排气筒 DA002 是 一般排放口 / |

表18  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 生活污水 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,动植物油,五日生化需氧量,悬浮物,pH值,色度,磷酸盐 不外排 无 洗漱用水用于厂区洒水抑尘，粪便污水经现有化粪池（30m3）收集后定期清掏用作农肥 2 生产废水 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,pH值,五日生化需氧量 不外排 无 循环利用，不外排 |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十一、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号 生产设施企业内部编号 生产设施名称 主要生产单元名称 主要工艺名称 MF0004 MF0001 原料库 原料系统 存储 MF0005 MF0002 装卸料设施 原料系统 人工装卸 MF0006 MF0003 输运设施 原料系统 输运 MF0007 MF0004 原料粉碎设施 原料系统 粉碎 MF0008 MF0007 电蒸锅 原料前处理 蒸料 MF0009 MF0006 润料陶缸 原料前处理 润料 MF0010 MF0005 浸泡池 原料前处理 浸泡 MF0011 MF0008 曲房 制曲 接种 MF0012 MF0009 发酵罐/池 酒精发酵 酒醅（醪）发酵 MF0013 MF0010 发酵罐/池 醋酸发酵 醋酸发酵 MF0014 MF0011 熏醅缸 熏醅和淋醋 熏醅/淋醋/煮醋 MF0015 MF0012 地坑式熏醅炉 熏醅和淋醋 熏醅/淋醋/煮醋 MF0016 MF0020 地坑式熏醅炉 熏醅和淋醋 熏醅/淋醋/煮醋 MF0017 MF0013 淋醋池 熏醅和淋醋 熏醅/淋醋/煮醋 MF0018 MF0022 淋醋池 熏醅和淋醋 熏醅/淋醋/煮醋 MF0019 MF0023 淋醋池 熏醅和淋醋 熏醅/淋醋/煮醋 MF0020 MF0024 淋醋池 熏醅和淋醋 熏醅/淋醋/煮醋 MF0021 MF0014 中转罐 熏醅和淋醋 中转 MF0022 MF0027 中转罐 熏醅和淋醋 中转 MF0023 MF0028 中转罐 熏醅和淋醋 中转 MF0024 MF0029 中转罐 熏醅和淋醋 中转 MF0025 MF0015 陶缸 陈酿 封缸日晒夜露 MF0026 MF0030 陶缸 陈酿 封缸日晒夜露 MF0027 MF0031 陶缸 陈酿 封缸日晒夜露 MF0028 MF0032 陶缸 陈酿 封缸日晒夜露 MF0029 MF0017 储罐 陈酿 封缸日晒夜露 MF0030 MF0018 灌装线 包装-灌装系统 灌装 MF0031 MF0019 电加热灭菌罐 包装-灌装系统 灭菌 MF0032 MF0021 糟渣槽 公用单元 贮存

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型 DA001 DA001 生物质锅炉排气筒 一般排放口 DA002 DA002 熏醅炉排气筒 一般排放口

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号 无组织排放企业内部编号 产污环节